SISTEMA ANALITICO IN CHEMILUMINESCENZA O SIMILARI (NO MICROPIASTRA) PER LA DIAGNOSI DI PARAMETRI IMMUNOMETRICI VARI  E RELATIVI REAGENTI

Oggetto della Fornitura:

Sistema analitico in Chemiluminescenza o similari (no Micropiastra) per la diagnosi di parametri Immunometrici vari, costituito da:

- Analizzatore Immunometrico in CLIA O SIMILARI (no micropiastra), completamente automatico,  per ridurre le attività manuali dell’operatore con conseguente riduzione dei rischi biologici e riduzione del TAT per l’esecuzione dei test presenti nella Tabella “Specifiche test”.

- Reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo occorrente.

La Ditta dovrà garantire la completa tracciabilità del dato analitico e dei controlli interni di qualità ed il monitoraggio di tutte le fasi di lavorazione.

La fornitura dovrà comprendere il collegamento al LIS del Laboratorio, tutto il materiale di consumo, inclusi PC con monitor 19 pollici e stampante, cartucce, fogli A4 e tutto quanto si renda necessario per il miglior funzionamento del sistema.

2. Requisiti Minimi:

| 1 | Strumentazione automatica, conforme alle normative vigenti, corredata di gruppo di continuità e di tutti gli accessori compresi calibratori, controlli, consumabili e tutto quanto necessario al suo buon funzionamento; |
| --- | --- |
| 2 | Analizzatore multiparametrico con accesso random o batch |
| 3 | Esecuzione dei test in formato monotest (no piastre ELISA) |
| 4 | Curve di calibrazione memorizzate e stabili per almeno 30 giorni |
| 5 | Possibilità di eseguire almeno l’80% della tipologia test indicati in tabella “specifiche test” |
| 6 | Kit in formato < =36 test |
| 7 | Identificazione reagenti e campioni tramite barcode |
| 8 | Software operativo in italiano; |
| 9 | Interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio a carico della Ditta offerente; |
| 10 | Memorizzazione e archiviazione dei risultati; |
| 11 | Assistenza tecnica Full Risk; |
| 12 | Assistenza tecnica /o specialistica in situ entro 8 ore lavorative dalla chiamata; |
| 13 | Formazione a tutti gli operatori del settore con rilascio di attestazione. |

3. TABELLA Specifiche test

| Test | Quantità annue |
| --- | --- |
| CMV IgM | 100 |
| CMV IgG | 100 |
| CMV IgG Avidity | 100 |
| Toxo IgG | 100 |
| Toxo IgM | 100 |
| Toxo IgG Avidity | 100 |
| Toxo IgA | 200 |
| Rubeo IgG | 50 |
| Rubeo IgM | 50 |
| Rubeo IgG Avidity | 100 |
| Morbillo IgG | 250 |
| Morbillo IgM | 250 |
| Parotite IgG | 250 |
| Parotite IgM | 250 |
| Pertosse IgG | 50 |
| Pertosse IgA | 50 |
| Parvovirus B19 IgG | 50 |
| Parvovirus B19 IgM | 50 |
| Varicella IgG | 100 |
| Varicella IgM | 100 |
| Tetano IgG | 30 |
| Chlamidia Pneumoniae IgG | 200 |
| Chlamidia Pneumoniae IgM | 50 |
| Chlamidia Pneumoniae IgA | 200 |
| Chlamidia Trachomatis IgG | 100 |
| Chlamidia Trachomatis IgA | 100 |
| Calprotectina con device | 400 |
| Helicobacter Pylori antigene | 100 |
| Antirecettori del TSH- TRAB | 200 |
| Adenovirus IgA | 50 |
| Influenza A IgG | 50 |
| Influenza A IgA | 50 |
| Influenza B IgG | 50 |
| Influenza B IgA | 50 |
| Galattomannano | 100 |

|  | CRITERIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MAX | FORMULA CALCOLO PUNTEGGIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Possibilità di esecuzione di più parametri contemporaneamente: INDICARE N. | 10 | A |
| 2 | Identificazione reagenti e campioni mediante bar code INTEGRATO NELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA: solo reagenti o solo campioni: 3 p reagenti e campioni: 6 p | 6 | D |
| 3 | Durata della stabilità delle curve di calibrazione >30 gg: SPECIFICARE DURATA PER SINGOLO TEST OFFERTO | 6 | E |
| 4 | Durata della stabilità dei reagenti dal momento dell’apertura kit: SPECIFICARE DURATA PER SINGOLO TEST OFFERTO | 5 | E |
| 5 | Segnalazione automatica dei campioni al di fuori del range di linearità, sensibilità e riferimento: dichiarare n. parametri OFFERTI su cui è presente la segnalazione | 5 | A |
| 6 | Formato dei Kit con test inferiore a 36: dichiare n. test/kit per parametro offerto | 8 | A |
| 7 | Caratteristiche delle metodologie utilizzate per la determinazione dei parametri OFFERTI, richiesti nel capitolato. | 8 | E |
| 8 | Presenza di calibratori, controlli e test in unico confezionamento: solo calibratori o solo controlli 3p calibratori e controlli 6 p | 6 | D |
| 9 | Completezza del pannello test offerto: n.tipologia test offerti | 10 | A |
| 10 | Formazione del personale | 3 | B |
| 11 | Assistenza tecnica e specialistica: DESCRIVERE SINTETICAMENTE | 3 | E |
|  | TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO | 70 |  |