ALLEGATO 1

Caratteristiche della fornitura

Rif.to 1 – SCRIVANIA PANNELLATA lunghezza 230 cm, profondità 60, altezza 78/80 cm con 2 fori passa cavi, resistente al peso degli strumenti informatici, resistente all'utilizzo dei disinfettanti a base di cloro e alcool, con design essenziale al fine di evitare accumuli di sporco.

Quantità: n. 1 Colore: Bianco opaco

Rif.to 2 - CASSETTIERA con tre cassetti con ruote piroettanti e serratura.

Quantità: n. 3 Colore: Bianco opaco

Rif.to 3 – BANCONE RECEPTIONIST ANGOLARE composto da sopralzi con top da 30cm e pannello frontale di 115 cm con piedini regolabili in altezza, abbinato a 2 scrivanie con fianchi pannellati, una da 200cm di lunghezza X 80cm di profondità con foro passacavi e una da 50cm lunghezza X 80 di profondità con foro passacavi e n. 1 segmento ad angolo tondo senza spigoli 80 X 80 cm.

Quantità: n. 1 Colore: Bianco opaco

Rif. 4 - COLONNA CASELLARIO da 10 scomparti con antine dotate di serratura. Struttura realizzata in truciolare bilaminato sp. 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato sp. 2 mm.

Munite di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato sp. 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato sp. 2 mm.

Ante dotate di serratura con chiave antiestrazione in caso di anta aperta. Cerniere conapertura a 230° e

scatto automatico di chiusura.

Alla base telaio in acciaio verniciato dotato di gambe con piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50

mm con puntale di regolazione in materiale plastico. Dimensioni cm 66,5X51X209H.

Quantità: n. 3 Colore: da scegliere in base alla cartella colori

Rif. 5 – ARMADIO METALLICO con ante scorrevoli, con 4 mensole, dimensioni cm 200HX180LX45P.

Quantità: n. 2

Rif. 6 – SCAFFALATURA METALLICA con 4 mensole. Dimensioni: lunghezza cm 100, profondità 50, altezza 180.

Quantità: n. 5 Colore: da scegliere in base alla cartella colori

Rif.7 – CARRELLO PORTA CESTI STERILIZZAZIONE SU 2 FRONTI realizzato interamente in acciaio inox, base con n. 4 ruote. Dimensioni: cm 63X56X156h. Dotato di n. 3 cesti in filo Inox. Dimensioni: cm 58X27.5X13h.

Quantità: n. 2