UOSD Ingegneria Clinica

ALLEGATO A

N.1 SISTEMA ROBOTICO CHIRURGICO MULTIDISCIPLINARE

IMPORTANTE: Ciascuna riga della tabella sottostante dovrà essere compilata dalla ditta partecipante; inoltre, in ciascuna riga dovranno essere indicati i documenti e i relativi numeri di pagina ove ritrovare le informazioni ivi riportate.

Caratteristiche minime e preferenziali.

| Apparecchiatura | Risposta (compilare e allegare documentazione, dichiarazioni) |
| --- | --- |
| Produttore |  |
| Modello |  |
| Numero repertorio |  |
| Classificazione CND |  |
| Ditta distributrice |  |
| Data di immissione sul mercato |  |
| Conformità a Direttive e norme |  |
| Direttiva CEE 92/43 |  |
| Conformità alla Norma generale CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) |  |
| Dichiarazione di conformità UE Regolamento 2017/745 dei Dispositivi Medici, specificare se dispositivo legacy |  |
| Altre (specificare) |  |
| Chirurgia multidisciplinare |  |
| La piattaforma robotica deve consentire la multidisciplinarietà, ovvero deve permettere alle diverse specialità chirurgiche presenti nel nostro ospedale di accedere alla chirurgia robotica. Il sistema deve essere pertanto predisposto per applicazioni di chirurgia urologica, ginecologica, chirurgia generale e addominale (ad esempio epatobiliare, esofagogastrica, colon-rettale), ORL, e per interventi preventivi di chirurgia senologica. Di conseguenza, il sistema dovrà disporre di un’ampia gamma di strumentario dedicato alle diverse specialità sopra indicate. (descrivere) | CARATTERISITICA MINIMA |
| Documentazione scientifica comprovante che il sistema robotico offerto sia validato per ciascun ambito chirurgico richiesto al punto 1) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Console chirurgica |  |
| Visore 3D HD | CARATTERISTICA MINIMA |
| Visore 3D HD preferibilmente totalmente integrato con il sistema senza necessità di adoperare supporti ausiliari | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Regolazione dei sistemi di visone-comandi per la gestione degli strumenti chirurgici robotici ai fini di garantire la corrispondenza lavoro mano-occhi (descrivere efficacia e sicurezza della soluzione tecnologica proposta) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Filtraggio del tremore della mano | CARATTERISTICA MINIMA |
| Dotato diverse modalità di riduzione in scala dei movimenti (descrivere) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Sistema di sicurezza che prevenga l’attivazione involontaria del chirurgo (descrivere) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Dotata di predisposizione per console ausiliaria futura atta a garantire la collaborazione in tempo reale tra due chirurghi e l’addestramento di chirurghi in formazione in quanto la nostra struttura ospedaliera è convenzionata con numerose scuole di specializzazione nonché centro di riferimento per l’addestramento di specialisti in corso di formazione, pertanto risulta utile la predisposizione per una doppia console al fine di facilitare l’apprendimento della chirurgia robotica | CARATTERISTICA MINIMA |
| Dotata di sistema di visione sia di luce naturale che laser per applicazione della fluorescenza con particolare riferimento agli interventi di linfadenectomia e di nefrectomia parziale nonché agli interventi di chirurgia oncologica map-guided. Tale funzione (l’utilizzo della fluorescenza) deve essere gestita in forma diretta e in totale autonomia da parte del primo operatore dalla consolle chirurgica, in maniera tale che sia lo stesso primo operatore a decidere se e quando utilizzarla | CARATTERISTICA MINIMA |
| Gestione dei settaggi di taglio coagulo, degli strumenti chirurgici, degli endoscopi e del generatore elettrochirurgico | CARATTERISTICA MINIMA |
| Gestione delle impostazioni di sistema e di visione come la messa a fuoco della telecamera, il bilanciamento del bianco (descrivere) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Preferibilmente interfacciabile con device esterni come ad esempio ecotomografi. (descrivere) | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Indicare ulteriori caratteristiche ritenute rilevanti | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Sistema di bracci robotici |  |
| Componente operativa dell’intero sistema su cui vengono installati endoscopi, telecamera e strumenti, composta da 4 bracci robotici (descrivere struttura, bracci e movimentazioni) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Possibilità di eseguire chirurgia multiquadrante preferibilmente mediante l’utilizzo di un unico carrello motorizzato (descrivere) | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Interfacciabilità e/o integrazione del sistema robotico con i tavoli operatori (indicare marche e modelli). La caratteristica deve consentire, in particolare negli interventi di nefroureterectomia per tumore del rene ed in quelli per tumore del colon per i quali è necessario garantire variazioni di accesso del campo chirurgico, il movimento sincrono del tavolo operatorio con i bracci robotici. Quanto sopra al fine di poter modificare la posizione del tavolo durante l'intervento, senza staccare la piattaforma robotica e quindi senza interrompere l’intervento stesso. Ciò permette di massimizzare la capacità di raggiungere le aree di interesse e accedere ai tessuti con un angolo di lavoro ideale nonché eseguire un riposizionamento immediato del paziente e di ridurre quindi notevolmente i tempi operatori. (descrivere) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Dotato di bracci strumento e telecamera intercambiabili, con possibilità di spostare rapidamente da un braccio all’altro in fase intraoperatoria, mantenendo la maggior mininvasività possibile (descrivere) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Sistema di gestione dei comandi e controllo delle funzioni dei bracci robotici (descrivere se solo da console chirurgica e/o manualmente sul sistema di bracci) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Possibilità di posizionare l’endoscopio su ciascun braccio, e se richiesto durante le varie fasi dell’intervento, e possibilità di variare l’orientamento dell’endoscopio dalla console chirurgica (descrivere il sistema e funzioni e comandi) | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Possibilità di riconoscimento immediato degli endoscopi (se si vuole passare da endoscopio a 30 ad uno a 0 gradi e viceversa) | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Specificare se presente una procedura indicando se guidata per il setup della macchina in fase di preparazione e durante l’utilizzo intraoperatorio, rispetto alla procedura chirurgica selezionata e all’anatomia del paziente e per ottimizzazione del posizionamento dei bracci (si, no, descrivere eventuale procedura esistente) | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Suturatrici robotiche montate sui bracci robotici e gestite direttamente dal primo operatore che si trova alla console chirurgica (deve essere incluso anche la fornitura di quanto necessario a garantire il comando delle suturatrici). Tale sistema dovrà consentire al primo operatore la gestione in autonomia della saturatrice, evitando pertanto l’intervento dell’assistente al tavolo mediante l’utilizzo di saturatrice laparoscopica convenzionale; il tutto a garanzia di una maggiore sicurezza sia per l’operatore che per il paziente. | CARATTERISTICA MINIMA |
| Indicare ulteriori caratteristiche ritenute rilevanti | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Ulteriore dotazione |  |
| Sistema di visione composto da monitor touch screen per consentire agli operatori a letto paziente di visualizzazione delle immagini della telecamera endoscopica (descrivere) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Fonte di luce bianca e laser per immagini a fluorescenza | CARATTERISTICA MINIMA |
| Unità elettrochirurgica per il collegamento con strumenti robotici, laparoscopici e manipoli per chirurgia open (descrivere, se integrato etc…) | CARATTERISTICA MINIMA |
| Sistema di registrazione e archiviazione | CARATTERISTICA MINIMA |
| N. 2 endoscopi tridimensionali 0° e n. 2 endoscopi tridimensionali 30° | CARATTERISTICA MINIMA |
| Sistema di insufflazione CO2 e aspirazione fumi; | CARATTERISTICA MINIMA |
| Simulatore virtuale per training | CARATTERISTICA MINIMA |
| Preferibilmente dotata di funzioni di intelligenza artificiale oppure di predisposizione per un futuro utilizzo | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso | CARATTERISTICA PREFERENZIALE |

ALLEGATO B

MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI NECESSARI ALLE PROCEDURE connesse ALLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE INDICATE NELL’ALLEGATO A PUNTO 1)

IMPORTANTE: Ciascuna riga dovrà essere compilata dalla ditta partecipante; inoltre, in ciascuna riga dovranno essere indicati i documenti e i relativi numeri di pagina ove ritrovare le informazioni ivi riportate.

| Materiale | Risposta (compilare e allegare documentazione, dichiarazioni) |
| --- | --- |
| Suturatrici | Si, no, e descrivere |
| Strumenti ad erogazione di energia monopolare | Si, no, e descrivere |
| Strumenti ad erogazione di energia bipolare | Si, no, e descrivere |
| Strumenti ad erogazione di energia a ultrasuoni | Si, no, e descrivere |
| Porta aghi | Si, no, e descrivere |
| Strumenti da presa (es.pinze) | Si, no, e descrivere |
| Forbici | Si, no, e descrivere |
| Coperture sterili | Si, no, e descrivere |
| Specificare se vi è disponibilità di altri strumenti peculiari per le diverse specialità indicate nell’allegato A punto1) e in tal caso descriverne caratteristiche | Si, no, e descrivere |